附录1

术语解释

| 序号 | 术 语 | 道路旅客运输板块 | 巡游出租汽车板块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超 速 | 车辆以大于100km/h的速度持续行驶超过60秒。 | - |
| 2 | 严重超速 | 车辆超速行驶期间，最高时速大于等于120km/h且小于130 km/h。 | 车辆以大于120km/h的速度持续行驶超过60秒。 |
| 3 | 十分严重 超速 | 车辆超速行驶期间，最高时速大于等于130km/h。 | - |
| 4 | 单车日 在线率 | 按每两小时至少上传一条定位数据作为一次在线计算，单车日在线率等于当日累计在线次数除以12。 | - |
| 5 | 单车月 在线率 | 当月单车日在线率之和除以当月总天数。 | - |
| 6 | 企业车辆 日在线率 | 当日企业运输车辆单车日在线率之和除以企业运输车辆总数。 | - |
| 7 | 企业车辆 月在线率 | 当月企业车辆日在线率之和除以当月总天数。 | - |
| 8 | 车辆经常 不在线 | 同一车辆连续30天内累计10天单车日在线率为零。 | - |
| 9 | 车辆长期 不在线 | 同一车辆连续90天内累计30天单车日在线率为零。 | - |